## Slide 3
SYSTEM MODEL ISAC

## Slide 4: 1. Kiến trúc mạng và các mức hợp tác

## Slide 5: 1. Kiến trúc mạng và các mức hợp tác
Mạng gồm N node ISAC (BS) phân tán, mỗi node có ​ anten phát, ​ anten thu, hoạt động HD (tách biệt TX/RX) hoặc FD (đồng vị trí). Mức độ hợp tác quyết định overhead vs. gain:
Non-cooperative: không chia sẻ CSI, không gain.
Interference management: chia sẻ CSI người dùng/mục tiêu qua liên kết cặp BS, dùng để null nhiễu.
Decentralized cooperation (coherent/non-coherent): cụm BS lân cận chia sẻ echo/CSI thô.
Centralized cooperation: một fusion center tổng hợp toàn bộ CSI và dữ liệu — hiệu năng tối ưu nhưng overhead cực lớn.

## Slide 6: 2. Mô hình tín hiệu phát tại node n

## Slide 7: 2. Mô hình tín hiệu phát tại node n
Hai chiến lược báo hiệu chính:
CBF (Coordinated Beamforming): mỗi BS phục vụ tập user riêng, tín hiệu không tương quan giữa các node → SINR bị giới hạn bởi INI (inter-node interference).
Joint transmission CoMP (coherent/non-coherent): nhiều BS phát cùng dữ liệu tới một user → nhiễu INI biến thành thành phần cộng hưởng tăng công suất tín hiệu.

## Slide 8: 3. Mô hình thu (communication)
CBF ( k user 1 node)
Joint transmission ( các node co-op)
Nhiễu can thiệp => cần coordination node => quản lý nhiễu
Lợi dụng nhiễu giữa các node => năng cao hiệu năng

## Slide 9: 3. Mô hình thu (sensing )
Nhiễu giữa các node và nhiễu bản thân

## Slide 10
cấu hình FD (TX/RX đồng vị trí), mảng anten thu này còn phải xử lý tự nhiễu SI (YSI,n​=HSI,nH​Xn​)

## Slide 11: 4. Chỉ tiêu QoS phía truyền thông
Với user k, ràng buộc QoS thường được biểu diễn bằng SINR threshold:
SINR cụ thể theo từng chiến lược (CBF, non-coherent JT, coherent JT ) đều phải thỏa γk​≥Γc​ để đảm bảo QoS communication.

## Slide 12: 5. Chỉ tiêu QoS phía sensing
Thay vì SINR, sensing dùng CRLB (Cramér-Rao Lower Bound) làm chỉ tiêu chất lượng định vị — càng nhỏ càng tốt. Ba phương pháp AOA/TOF/Hybrid có scaling law khác nhau theo mật độ BS N

## Slide 13: 6. Bài toán tối ưu network-level ràng buộc QoS
Bài báo trình bày dạng tổng quát
Nghĩa là: tối thiểu hóa sai số định vị (CRLB) trong khi vẫn đảm bảo ngưỡng QoS truyền thông (SINR) và giới hạn công suất/backhaul — đây chính là "network-level ISAC nhìn theo QoS": sensing được tối ưu như mục tiêu chính, communication được đưa vào như ràng buộc dịch vụ.

## Slide 14: System model

## Slide 18
THANK YOU !